| № | Наименование | А | П | А+П | А+П макси |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Стойка лестницы вертикальная | 4 | 4 | 8 | 8 |
|  | Стойка наклонная «А» | 2 | 2 | - | 2 |
|  | Опора верхняя | 1 | 1 | 1 | 2 |
|  | Горизонтальная опора | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Перекладина лестницы Ø25х450 мм | 16 | 20 | 36 | 36 |
|  | Перекладина-турник Ø25х1000 мм | 2 | 1 | 1 | 2 |
|  | Турник - «П» | - | 1 | 1 | 1 |
|  | Турник - «Г» | - | 2 | 2 | 2 |
|  | Вставка-труба Ø35 для бетонирования | 6 | 6 | 8 | 10 |
|  | Кольцо гимнастическое | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Качели веревочные | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Канат | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Лестница + Трапеция | - | - | - | 1+1 |
|  | Болт М8х50 | 12 | 11 | 15 | 20 |
|  | Болт М8х65 | 38 | 51 | 85 | 88 |
|  | Болт М8х75 (70) | 4 | 2 | 2 | 4 |
|  | Гайка М8 | 16 | 11 | 15 | 22 |
|  | Шайба гровер Ø8 | 54 | 64 | 102 | 111 |
|  | Трубка с гайкой М8 | 6 | 7 | 9 | 12 |
|  | Переходник пластмассовый Ø25 | 32 | 46 | 78 | 78 |
|  | Колпачок | 74 | 82 | 120 | 136 |
|  | Заглушка пластмассовая Ø40 + Ø25 | 2+4 | 5+2 | 5+2 | 6+4 |
|  | Катушка Ø40 | 5 | 5 | 5 | 9 |
|  | Переходник пластмассовый Ø40 | 6 | 7 | 9 | 12 |
|  | Руководство по сборке | 1 | 1 | 1 | 1 |

5. Устройство.

Комплекс является сборно-разборной конструкцией, основание для устойчивости бетонируется.

Состоит из спортивных снарядов:

- тип - А две наклонные лестницы - шведские стенки, две перекладины, верхняя опора

- тип – П горизонтальная лестница, две вертикальные, перекладина, три турника, верхняя опора

- тип – А+П две наклонные лестницы, горизонтальная лестница, две вертикальные лестницы, три турника, перекладина, опора верхняя

- тип – А+П макси (дополнительно к А+П) верхняя опора, перекладина, лестница веревочная, трапеция

- во всех комплектациях: гимнастические кольца, качели детские деревянные, канат.

6. Сборка комплекса.

1. Сборка лестницы.

2. Размещение спортивных снарядов.

3. Сборка верхней опоры.

4. Установка комплекса.

# 6.1. Сборка лестницы.

Соберите лестницу из двух стоек (поз. 1) и восьми перекладин (поз. 5) с помощью болта (поз. 15), шайбы (поз. 18) и переходника (поз. 20). Установите в нижнюю часть стойки вставку-трубу для бетонирования (поз. 9).

Затем соберите секцию «А» из двух стоек (поз. 2) и перекладины (поз. 6) с помощью болта (поз. 16), шайбы (поз. 18) и гайки (поз. 17). Установите вставку-трубу (поз. 9) с помощью болта (поз. 14), гайки (поз. 17) и шайбы (поз. 18). Для сборки использовать ключ гаечный на 13*

ВНИМАНИЕ! Не затягивайте резьбу до полной сборки.

# 6.2. Размещение спортивных снарядов.

Длину веревок отрегулируйте под свой рост, передвигая узлы в нужную сторону. Установите на верхней опоре катушки (поз. 23). Разместите снаряды на раме.

6

4. Комплект поставки.

# Text boxes

3